DF-1000E能量色散型

X荧光光谱仪技术资料

山东东仪光电仪器有限公司

Shandong Dongyi Photoelectric Instruments Co., Ltd

目录

1 仪器性能特点	1

2 主要技术指标	1

（1）探测器	1

（2）X射线管	2

（3）高压发生器	2

3 光谱分析系统控制和数据处理系统	2

4 尺寸规格	3

5 电源要求	3

6 工作环境	3

7检测方法	3

8 仪器检出限参考表	3

9 报价	7

10老客户名单	8

# 1 仪器性能特点

DF-1000E是山东东仪光电仪器有限公司自主研发生产的一款小型能量色散型X荧光光谱仪，分析方便、操作简单。

# 2 主要技术指标

## （1）探测器

## （2）X射线管

## （3）高压发生器

# 3 光谱分析系统控制和数据处理系统

- 12位模/数转换器

- 17英寸显示器

- PentiumE5200计算机

- 250G以上硬盘驱动

- 多功能标准键盘

- 打印机

# 4 尺寸规格

- 长*宽*高： 540mm*520mm*400mm

- 重量：约45kg

# 5 电源要求

- 220V±10% 50Hz

# 6 工作环境

- 温度范围：5—30℃。

- 相对湿度小于等于80%

# 7 检测方法

- 标准曲线法，理论系数法，基本参数法，多元比例法，本操作软件为开放式软件设计，您也可以自己开发新的工作曲线。

# 8 仪器检出限参考表

| DF-1000允许公差表 |
| --- |
| 分析项目 | 含量范围 （%） | 允许公差 （%） | 含量范围 （%） | 允许公差 （%） | 检出限 （%） |
| 钠 | 0.1-0.5 | 0.05 | 0.5-1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 1-10 | 0.35 | 10-20 | 0.45 |  |
| 镁 | 0.050-0.100 | 0.02 | 0.1-1 | 0.05 | 0.05 |
|  | 1-10 | 0.25 | 10-50 | 0.4 |  |
|  | 50-70 | 0.6 | >70 | 0.8 |  |
| 铝 | 0.050-0.100 | 0.01 | 2.00-10.00 | 0.3 | 0.05 |
|  | 0.100-0.250 | 0.02 | 10.00-50 | 0.5 |  |
|  | 0.25-0.50 | 0.03 | 50-70 | 0.6 |  |
|  | 0.50-1.00 | 0.04 | >70 | 0.8 |  |
|  | 1.00-2.00 | 0.1 |  |  |  |
| 硅 | 0.050-0.100 | 0.01 | 2.5-5 | 0.2 | 0.05 |
|  | 0.100-0.250 | 0.02 | 5.00-10.00 | 0.3 |  |
|  | 0.250-0.500 | 0.03 | 10.00-25.00 | 0.4 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.04 | 25.00-50.00 | 0.5 |  |
|  | 1.00-2.50 | 0.07 | >50.00 | 0.8 |  |
| 磷 | ≤0.025 | 0.003 | 0.100-0.250 | 0.015 | 0.005 |
|  | 0.025-0.050 | 0.005 | 0.250-0.500 | 0.03 |  |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | 0.500-1.000 | 0.04 |  |
| 硫 | ≤0.010 | 0.001 | 0.050-0.100 | 0.008 | 0.005 |
|  | 0.010-0.020 | 0.002 | 0.100-0.200 | 0.015 |  |
|  | 0.020-0.050 | 0.004 |  |  |  |
| 铬 | 0.050-0.100 | 0.008 | 5.00-10.00 | 0.2 | 0.005 |
|  | 0.100-0.250 | 0.015 | 10.00-14.00 | 0.3 |  |
|  | 0.25-0.50 | 0.02 | 14.00-18.00 | 0.35 |  |
|  | 0.50-1.00 | 0.03 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | 1.00-5.00 | 0.1 | >50.00 | 0.60 |  |
| 锰 | ≤0.050 | 0.005 | 2.00-5.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 5.00-10.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.200 | 0.020 | 10.00-25.00 | 0.25 |  |
|  | 0.200-0.500 | 0.030 | >25.00-50.00 | 0.50 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.035 | >50 | 0.60 |  |
|  | 1.00-2.00 | 0.04 |  |  |  |
| 镍 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.15 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.20 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >1.00-2.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 铜 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.15 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.20 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >1.00-2.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 钾 | ≤0.025 | 0.002 | 0.250-0.500 | 0.030 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | 0.50-1.00 | 0.05 |  |
|  | 0.100-0.250 | 0.015 | 1.00-3.00 | 0.1 |  |
| 钙 | ≤0.025 | 0.002 | 1-10 | 0.1 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | 10-30 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.250 | 0.015 | >30 | 0.6 |  |
|  | 0.250-1 | 0.05 |  |  |  |
| 钛 | ≤0.010 | 0.002 | >0.50-1.00 | 0.04 | 0.005 |
|  | 0.010-0.025 | 0.003 | >1.00-3.00 | 0.06 |  |
|  | 0.025-0.050 | 0.005 | >3.00-5.00 | 0.08 |  |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | 0.10-0.50 | 0.02 | >50.00 | 0.60 |  |
| 铁 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.1 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.2 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.25 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.3 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | 30-50 | 0.45 |  |
|  | 1.00-2.00 | 0.06 | >50.00 | 0.5 |  |
| 锆 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.4 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15-50 | 0.5 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | >50.00 | 0.70 |  |
| 钼 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.4 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15-50 | 0.5 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | >50.00 | 0.70 |  |
| 铌 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.3 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.4 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15-50 | 0.5 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | >50.00 | 0.70 |  |
| 钒 | ≤0.010 | 0.002 | >0.50-1.00 | 0.04 | 0.005 |
|  | 0.010-0.025 | 0.003 | >1.00-3.00 | 0.06 |  |
|  | 0.025-0.050 | 0.005 | >3.00-5.00 | 0.08 |  |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | 0.10-0.50 | 0.02 | >50.00 | 0.60 |  |
| 铅 | 0.025-0.050 | 0.005 | >1.00-3.00 | 0.1 | 0.01 |
|  | 0.050-0.100 | 0.008 | >3.00-5.00 | 0.2 |  |
|  | 0.10-0.50 | 0.02 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >0.50-1.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 锌 | ≤0.050 | 0.004 | 2.00-4.00 | 0.06 | 0.005 |
|  | 0.050-0.100 | 0.010 | 4.00-8.00 | 0.10 |  |
|  | 0.100-0.300 | 0.015 | 8.00-15.00 | 0.15 |  |
|  | 0.300-0.500 | 0.020 | 15.00-30.00 | 0.20 |  |
|  | 0.500-1.000 | 0.025 | ≤50.00 | 0.50 |  |
|  | >1.00-2.00 | 0.04 | >50.00 | 0.60 |  |
| 备注 | 因仪器测定不同基体、不同材质元素的测定干扰不同，上表仅供参考 |

9  报价表

1、产品名称、商标、型号、厂家、单位、数量、金额、供货时间、保修期限

| 产品名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 数量 | 价格（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱仪 | 东仪 | DF-1000E | 1台 | 205000，00 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 总 价 | 贰拾万零伍仟元整（此报价含13%的增值税,报价有效期30天） |
| 注：合同总价包含标配供货范围中的物品、运输费、安装调试费及培训费。 |

2、交货期：收到定金后（ 45 ）个工作日。

3、付款方式：合同签订后预付30%，发货前再付70%.

4、保修期12个月。

# 10  荧光部分知名客户业绩表（节选）

| 客户名称 | 客户名称 |
| --- | --- |
| 北京国电电科院检测科技有限公司（6台） | 鄂信钻石材料有限公司 |
| 钢铁研究总院 | 长春工程学院 |
| 重庆科技学院 | 朔州市特种设备监督检验所 |
| 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 阜康市金鑫铸造有限公司 |
| 贵州永红航空机械有限责任公司 | 北京通州区特种设备检测所 |
| 攀枝花市钛都化工有限公司 | 韩国WON O.E.S(两台) |
| 唐山安泰钢铁有限公司 | 杭州创新仪器有限公司（非洲） |
| 北京宏远博宇科技有限公司 | 青州市晨光机械有限公司 |
| 商洛市德新冶金材料有限公司 | 绵阳市天旋气门组件有限责任公司 |
| 浙江贝原计量仪器有限公司 | 玉田县正益实业有限公司 |
| 华峻铝制品有限公司 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 |
| 安徽省萧县华龙耐火材料有限公司 | 湖北鄂州鄂信集团 |
| 温州永丰金属铸件有限公司 | 鞍山市和丰耐火材料有限公司 |
| 大连富朋无损检测技术有限公司 | 沙河市亚星不锈钢有限公司 |
| 天津沃尔德阀门有限公司 | 淄博利康工贸有限公司 |
| 南通新兴特种金属材料有限公司 | 淄博朱台不锈钢加工厂 |
| 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 | 山东光大管道装备有限公司 |
| 天津市卓越永合机械制造 | 青岛昱成再生资源有限公司 |
| 江阴市求精机械厂 | 安徽萧县华龙耐火材料有限责任公司 |
| 黄石鑫冶平铸锻科技有限公司 | 广东佛山宇驰五金压铸厂 |
| 新疆金鑫铸造有限公司 | 临沂金祥炉料有限公司 |
| 陕西宝深机械（集团）有限公司 | 宝鸡市育才玻璃制瓶有限公司 |
| 陕西省宝鸡市宝生集团 | 重庆权然机床设备有限公司 |
| 临沂天阔铸造有限公司 | 石家庄瑞特泵业有限公司 |
| 石家庄藁城个体户 | 河北石家庄水工业泵有限公司 |
| 江阴祥瑞不锈钢精线有限公司 | 温州浩大法兰制造有限公司 |
| 沧州华润热电有限公司 | 丹东庆仁缘商贸发展有限公司 |
| 江苏星火特钢有限公司 | 泰州迈道科技有限公司 |
| 包头市联邦贸易有限责任公司 | 山东宏达科技集团设备安装有限公司 |
| 广州广阳电气设备有限公司 | 山东汇嘉粉末科技有限公司 |
| 沈阳楚跃科技有限公司 | 北京东方金脉投资有限公司/忻州市金地元矿业有限公司 |
| 安平县盛和金属丝网制造有限公司 | 黑龙江锟北科技有限公司 |

# Text boxes

Na(钠) -铀(U)元素

测定元素

ppm-100%（参看元素检出限表）

含量范围

固体、液体、粉末样品均可直接检测

样品形态

Si-Pin探测器(SDD可选)，速度快、精度高、稳定性好

探  测  器

全自动机电一体化设计，操作界面简单

操作特点

仪器对外界温度变化不敏感，无需控制温度

温度控制

多层保护，彻底避免X射线对人体的辐射伤害

安全性能

DF-1000E性能特点

Si-Pin 145ev   ；SDD 125ev

典型分辨率

Si-Pin 70KCPS    ； SDD 500KCPS

输出计数率

数字电路，放大倍数，时间常数可任意设置

处理器

耐性          可以耐酸、碱腐蚀

铍窗特点

探测器

Si-Pin>4500 ；  SDD>15000

峰背比

寿命长，其独特的Dura Be技术，保证探测器几年内真空不会被破坏，晶体不会被损伤，无需担心后期的维护费用

探测器寿命

0-50Kv连续可调

高  压

50W

功  率

8小时0.2%

稳定性

高寿命，正确操作的情况下寿命可以达到50000小时

寿  命

X射线管

0-1000uA连续可调

电  流

24VDC

输入电压

50Kv，1mA

输出电压

50W

最大功率

8小时0.05%

稳定性

高压发生器

4A

输入电流