TRN1500全自动土壤分析仪

TRN1500全自动土壤氮分析仪是上海北裕分析仪器股份有限公司自主开发的，专用于土壤中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定，集成了土壤样品在线萃取和测试功能的全自动一体化仪器。

工作原理：

根据《HJ_634-2012_土壤_氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定_氯化钾溶液提取-分光光度法》，对泥土样进行氯化钾溶液萃取，将萃取的清液使用气相分子吸收光谱法进行测定。

一次萃取同时支持测定氨氮，亚硝酸盐氮，硝酸盐氮3个项目，无需根据不同项目分别测定；

仪器特点：

20℃恒温水浴精确控制，温度误差小于0.3℃，保证萃取效率；

自动智能变速磁力搅拌，使样品与萃取液混合更均匀；

全程无需更换容器，避免容器污染；

萃取、沉淀等测定全程自动化进行，过程无需手工操作；

支持最多30个样品测定；

高浓度样品可在线稀释测定。

检出限：

氨氮...................0.10mg/Kg

亚硝酸盐氮 .............0.10 mg/Kg

硝酸盐氮 ...............0.20 mg/Kg