A2005全自动蒸馏测定器

A2005全自动蒸馏测定器可用于测定石油产品中的汽油、燃料油、易挥发的溶剂、芳烃和其它矿物油类在常压下的馏程。实时温度、回收体积数值显示;自动进行结果修正;内置冷却单元及安全保护系统

仪器特点

1、大屏幕液晶显示器，实时显示蒸馏速率、温度、回收体积比等数据；

2、自动优化加热功率所有参数；

3、反馈式加热器，放置试样爆沸；

4、仪器所有构件由防火,耐高温,无毒材料制成；

5、红外传感器的测量原理,保证了体积测量的精确，不受环境温度的影响；

6、红外线量筒读数系统、步进电机驱动、高精度滚珠丝杆；

7、低噪音压缩机制冷系统；

8、试验完完毕自动停机

技术参数

•  符合标准：GB/T6536；GB/T 255；ASTM D 86，D 850，D 1078，D 189；ISO 3405；DIN51751                                                                               •  测量温度：范围：常温～+400℃

•  温度控制：精度达：+/- 0.1℃

•  容积精度： +/- 0.1 ml

•  量筒室温度：0～60℃

•  自动进行温度、体积校正

•  自动进行大气压力补偿

•  蒸馏速率：4～5ml/min

•  .加热方式：反馈式加热器

•  .加热功率：1200W

•  .显示方式：10寸液晶显示器

•  制冷方式：压缩机制冷

•  工作电源：AC220V 50HZ