B2060在线联氨分析仪

B2060在线联氨分析仪，是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的，高精度的在线式自动化仪表；该仪器采用了液晶显示器，以丰富的文字、图表和曲线等方式，显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面；人性化的设计理念与高新技术的结合，成就了该仪器的性能优越性和产品竞争力。

仪器特点

1、先进的嵌入式单片机技术

2、精巧结构、盘式安装、全铝框箱体，美观坚固、抗干扰能力强

3、大屏幕点阵液晶，显示内容直观、丰富

4、可编程实现1～6通道切换

5、可编程修改通道测量周期，有效节省试剂

6、抛弃蠕动泵和精密计量泵，采用恒压式加药原理，结构简单、计量精度高、免维护

7、具有温度测量功能，可以根据温度进行测量数据补偿

8、采用进口光源和光电池，寿命长、漂移小、稳定、可靠

9、具体黑匣子功能，可查询历史数据、运行记录、校准记录

10、宽电压（85～265VAC）、宽频率（45～65 Hz），能够适应多条件需求

技术参数

•  量    程：(0～100)µg/L

•  显    示：320×240点阵液晶，中文菜单

•  测量周期：最短5分钟

•  仪器示值误差：±2%F.S

•  重 复 性：不大于1%

•  稳 定 性：基线漂移：使用空白校准，对测量无影响

化学漂移：±1%F.S/24h（视试剂稳定性而异）

•  样品条件：流量：（150～300）mL/min

温度：（5～50）℃

压力：（14～140）KPa

水样允许固体成分：不大于5微米（不允许有胶状物出现）

•  环境温度：（5～45）℃

•  环境湿度：不大于90%RH（无冷凝）

•  试剂种类：1种

•  试剂消耗：不大于5升/30天，测量周期越长试剂消耗越少；

•  隔离输出：（4～20）mA（隔离输出，每个通道一个）

•  电    源：交流（85～265）V、频率（45～65）Hz

•  功    率：60W

•  外形尺寸：690mm×450mm×300mm（高×长×深）

•  开孔尺寸：645mm×410mm

•  重    量：25kg

•  报    警：断样报警、超限报警