CEM 55ml微波消解罐配套石墨赶酸仪

配套参数
1.品牌：南京瑞尼克
2.型号：GS
3.材质：石墨材质+表面PFA特氟龙防腐涂层
4.耐高温：220℃
5.孔径 孔深：28mm*160mm（配CEM55ml消解罐）
6.孔数：24孔、 40孔、 42孔、 48孔可定制
7.分体设计：控制盒放置通风橱外，减少酸气腐蚀
8.温控精度：±1℃
9.加热方式：立体环绕式加热
10.PID数显：温控精确高，可持续工作48小时
GS系列石墨赶酸仪

是一款专为实验室加热设计制造的加热装置，可用于样品赶酸加热、培养、烘干。采用国际先进技术，具有赶酸快速、高效、节能、方便等优点，采用数字电路PID方式控制温度，更加精确。高纯优质石墨加热载体，表面喷涂特氟龙涂层，耐酸耐腐蚀已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理，同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理，是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。

产品特点：
1、设计：外观大方：简单、端正、大方

2、清洁耐腐蚀：常温赶酸器加热主体采用特厚PFA涂层，防腐蚀，无污染。采用独特的喷涂工艺，涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落

3、高效：采用先进的一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀，极大程度防止了热量的散失，消除了同一样品不同部位的温度差，赶酸快速。 （传统的电热套、电炉等只能使样品容器的局部受热，样品受热不均匀，样品各部位存在一定的温度差，且敞开式加热方式，热量散失极大，导致样品温度和加热器的表面温度存在较大的差距。） 
4、经济：环绕加热过程快速，方便，可节省电能75%，使用成本低
5、控温精确：PID温控系统，操作简单方便，性能优良，经久耐用。控温精度高，可达±1℃，升温速率稳定
6、优越的导热性：合理的加热方式配套导热性能优越的加热体，能保证各个赶酸孔间的温度均匀性，样品间温差小于±1.5 ℃（常温-220℃），同时赶酸多个样品时，能保证各个样品相同的反应温度和条件，进行批处理

| 品名 | 石墨赶酸仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 30位 | 36位 | 48位 | 54位 | 63位 | 72位 | 80位 | 可定制其他孔数、孔径 |
| 型号 | GS-30 | GS-36 | GS-48 | GS-54 | GS-63 | GS-72 | GS-80 |  |
| 加热方式 | 电加热 PID数显 |
| 温控范围 | 200-220℃ |
| 持续工作时间 | 可持续48h |
| 升温速率 | 30分钟内升温至200℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 处理能力 | 批次30-80个样品不等 |
| 配微波消解管 | CEM MARS6 55ml |
|  | 迈尔斯通41/10/12/44位消解罐 |
|  | 安东帕HVT50/HVT56/HVT80等尺寸可定制 |
| 加热板块表面防腐 | 进口Teflon涂层 |
| 孔径*深度 | 可根据客户要求加工不同孔径、深度 |
| 加热板材质 | 高纯优质石墨（也可以按照客户要求加热板块换成精致铸铝加热块） |
| 额定功率 | 1.5-3KW |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 其他说明 | 可根据具体实验需求，选择PTFE和PFA消化管或者高硼玻璃管 |