FT-104B休止角测定仪

FT-104B休止角测定仪

FT-104B休止角测定仪依据GB11986-89《表面活性剂 粉体和颗粒休止角的测定》规定设计制作同时满足ISO4324-1977要求；粉体和颗粒休止角的测定，也适用于USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求参照标准：DIN ISO 4324 - December 1983

FT-104B休止角测定仪在制药行业中颗粒的休止角，是指松堆积时料堆的圆锥斜面与水平角所夹的角。反映了颗粒摩擦力或颗粒群流动性的大小程度。对于同一种物料，粒径越小则休止角越大，这是由于相互间的粘附性较大之故；一般颗粒越接近球形，休止角越小。

FT-104B休止角测定仪在制剂过程中，中间体的流动性不好，片剂的片重差异，胶囊和颗粒剂的装量差异等就很难达到要求　，所以在工艺研究中在对助流剂等的筛选过程中，应该以休止角，装量差异等为指标进行筛选在药物（片剂，颗粒剂等）工艺研究中，都需要对颗粒的休止角进行研究，以考察颗粒的流动性等，一般休止角在30°左右为最好

FT-104B休止角测定仪广泛用于制药、工业化学、洗涤、科研院校、质检机构等等相关粉末粉体及颗粒材料之检测；可以提供粉体储藏性质的变化，特别是在料仓中储存情况等。

FT-104B休止角测定仪该仪器适用于无团块粉状或颗粒状表面活性剂和洗衣粉的休止角的常规测定，也可用于具有类似性质的其他粉体和颗粒的休止角测量。物料在规定的条件下流动得到的圆锥体基角称为休止角
圆盘： 直径10MM
漏斗：外径155mm  内径145mm