LX-9830F大电流型直流电压降测量仪

适用范围

该仪器适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之压降测试本仪器有可调的大电流输出,微电压测试,数码管显示。

也适用于类似产品之技术要求。

本仪器有直流恒流源输出，电路设计合理，操作方便.同时可以选购辅助测试治具. 满足标准：QC/T 730-2005 ;ISO 6722：2002  GB/T 2951—1997; GB/T 3048—1994  QC/T29106-2004; QC/T413-2002 ;QC/T413-2002;同时满足德国、法国、韩国、日本、等国家标准要求和测试规范，电压降实验按QC/T29106-2004标准5.7进行实验 QC/T29106-2004标准：5.7端子与电线压接处的电压降实验按图2所示，在端子与电线压接处中间 位置致电线75mm长的电线处（剥去绝缘层钎焊牢固）的两点间测量，扣除75mm长的电线电压降后即为端子与电线压接处的电压降

。当一个端子同时连接两根或两根以上电线时对个根电线分别施加电流以测量电压降.

一、仪器参数：

1、输入电压:AC220V±10%,50HZ

2、工作电流(选购):DC 0-150A/0-200A/0-300.0A/500A/600A/800A/1000A可调  恒流输出  输出电流最大允差≤±1﹪

3、毫伏表精度:4位半 DC0.1-1000.0mv最小精度 0.1mV数字毫伏表:精度等级0.5级.

4、电流精度:最小精度0.1A精度等级0.5级. 稳流精度： ≤0.5%      稳压精度：≤0.5%   可恒压或恒流

5、测试电压：0-12V可调节其他规格可以选购定制. 负载稳定度：〈1%

瑞柯仪器提供更多交流电压降和直流电压降测试仪

瑞柯仪器专业生产电压降测试仪器，还提供以下产品型号： LX-9830插头电压降测试仪；LX-9830A端子电压降测试仪；LX-9830B线束电压降测试仪;LX-9830C触点压降测试仪；LX-9830D多功能电压降测试仪; LX-9830E-DC小电流型电压降测试仪;LX-9830F大电流型直流电压降测量仪；LX-9830H微电流型电压降测试仪; LX-9830G恒流恒压电压降检测仪;LX-9830GA系列电压降综合测试仪

ROOKO/瑞柯品牌，来自瑞柯仪器公司，一个专注于改变人们生活方式和品质的企业.

专业与精致并重；优秀与智慧之原

二、面板：仪器面板图：