FT-100D三工位普通型振实密度仪

FT-100D三工位普通型振实密度仪，又称堆密度仪使用高精度进口传动技术，保持三个工位同时工作时测试结果的一致性，准确性；广泛用于各种金属粉及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末，各种非金属粉；如电池材料等；其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等的粉体振实密度测试。为生产企业、科研单位和大专院校解决多品种和多规格试样测试难题。

FT-100D 三工位普通型振实密度仪

FT-100D 三工位普通型振实密度仪技术规格：

1.试样重量：≤500.00克；

2.试样体积：≤500.00毫升；

3.振动次数：0～99999次（当设定为0次时结果输出为“松装密度”）;

4.测试工位：3个

5.振动频率： 0～300转/分钟（连续可调）；

6.振动幅度：最大14mm，整数1-14mm可调；每组都可以单独调整

7.重复性误差：≤1%；

8.准确性误差：≤1%；

9.输入电源：交流220V(50Hz/60Hz)、40W。

10.多工位振实密度仪可以定制