1.北京中瑞祥在线氮气检测仪/固定式氮气分析仪 型号:ZRX-26943

产品特点

● 坚固耐用。

● 超大LCD显示屏带超亮背光便于阅读。

● 红外遥控操作——无需开盖，方便安全。

● 多种信号输出。

● 多级校准——高精度

● 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

在线氮气检测仪/固定式氮气分析仪 型号:ZRX-26943

技术参数

检测气体 Gas Detected  氮气 N2

采样方式 Sampling Method 扩散、管道式

量程 Measure Range 0～10%、30%、50%、100%

分辨率 Resolution 0.01%/-0.1%

响应时间 Response Time 小于20秒

电源 Power 电压 (12～32)VDC

电流 20mA

报警方式 Alarm Method 2-LED灯报警

信号输出 Signal Output 数字信号RS485+模拟信号4～20mA+2继电器

数字信号RS485+模拟信号0～5/10V+2继电器

数字信号RS485+频率信号+2继电器

数字信号RS485+模拟信号4～20mA+2继电器

负载电阻 Load Resistance 500欧姆

外壳防护 Protection Classification IP66

防爆级别 Explosion-proof Ex d IIC T6

使用温度 Environment Temperature -20℃～50℃

湿度范围 Environment Humidity 15%～95% 相对湿度（标准）

外形尺寸 Size 200mm×133mm×110mm（长×宽×高）

壳体材料 Material of the cases 铸铝及不锈钢