1.北京中瑞祥全自动微量水分测定仪 型号;ZRX-27004

一.ZRX-27004产品介绍

高灵敏度、高精度、高再现性,中文菜单与提示，操作简便直观,低功耗节能设计，适用于石油、化工、电力、制药等领域,可测样品类型：固体、液体、气体。

二.ZRX-27004全自动微量水分测定仪特点

1、128×64点阵液晶显示屏，汉字提示操作，直观友好

2、使用电解液空白电流补偿、电解液平衡点漂移补偿来修正测量结果

3、大电解电流，可迅速达到平衡点，进入测试状态

4、带日历时钟功能，掉电保存时间10年

5、分为A、B两种配置，A配置为最简配置，B配置为高档配置（含打印功能、进口进样器）

6、一键操作，最大程度节省时间，提高工作效率

三.ZRX-27004型全自动微量水分测定仪的原理：经典理论：卡尔—菲休库仑法（GB7600）

全自动微量水分测定仪特殊功能：大电流本底补偿功能，减小待机时间； 国家标准修订时，仪器程序可升级；有英文界面版本供出口

技术参数

测量精度

测试水量在10ug～1000ug之间　　　　误差小于±3ug

测试水量大于1000ug　　　　　　　　误差小于±0.3%

分辨率0.1ug

电解电流 0～400mA

待机功耗6W

外形尺寸270×210×125mm