1.北京中瑞祥蒸发传感器/水蒸发传感器 型号:ZRX-27067

ZRX-27067蒸发传感器采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量，再计算出液面高度。因此在多种环境下均可使用，如液体或结冰均可测量，解决了使用超声波原理测量液面高度时出现的弊病（1.结冰时测量不准2.没有水时容易损坏传感器，3.精度低），可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用，适用于农业、林业、气象、科研等有关部门。

ZRX-27067蒸发传感器参数 1、口 径： ￠200mm

2、精 度： ±1％

3、分 辨 力： 0.1mm

4、测量范围： 0～60mm

5、环境温度： －40℃～＋80℃

接口 1P：信号输出

2P：GND

3P：DC 5V

4P：NC

输出信号 DC 0-5V

ZRX-27067蒸发传感器电气参数 1.工作电压：DC 5V；

2.工作电流：≤10mA

装箱单 1、蒸发传感器(由底座、三叶托架、蒸发皿组成)

2、防鸟刺

3、说明书

4、合格证

安装与维护 安装时，保持水平。液面较低时人工补水。