1.北京中瑞祥摇床,恒温摇床,全温多振幅摇床 型号:ZRX-27190

应用范围：

该仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域。

ZRX-27190摇床技术特点：

摇板平稳提速，有效保证了实验样品的安全；

便捷化设计，令振荡幅度调节轻松完成；

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数；

运行参数加密锁定，避免人为误操作，运行参数记忆功能，避免繁琐操作；

交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养；

控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全；

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗。

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行；

ZRX-27190摇床技术参数

名称型号  ZRX-27190全温型多振幅

轨道摇床

控制方式 P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式 LCD（液晶显示屏）

对流方式 强制对流式

振荡方式 回旋振荡式

驱动方式  单维多振幅

环境温度要求（℃） 5～25

温度控制范围（℃） 4～60

温度分辨精度（℃） 0.1

温度波动度（℃） ≤±0.1（37℃时）

温度均匀度（℃） ≤±1（37℃时）

回旋频率范围（r/min）  30～400

回旋频率精度（r/min） ±1

摇板振荡幅度（mm） Φ0～50无级可调

定时范围（h） 0～500

摇板尺寸（mm） 400*370

摇板数量（块） 1

净重（kg） 100

毛重（kg） 132

容积（L） 69

内胆尺寸（mm） 490*450*315

外型尺寸（mm） 730*685*555

包装尺寸（mm） 850*805*725

最大容量（ml*支）  250*12/500*9/750*7/1000*5

标准配置（ml*支） 50*5/100*5/250*4/500*3

功率（W） 700

电源 AC 220V , 50/60Hz