1.北京中瑞祥多制式数字电视信号发生器 型号:ZRX-27316

ZRX-27316多制式数字电视信号发生器是与国外厂商合作，采用进口DTV信号源，能够非常便利的发射各种标准的数字电视信号，它集码流播放器和RF调制器于一体，广泛适用于数字电视产品研发、品质的测试，生产调试以及学校教学实验的使用，6.4英时的TFT LCD彩屏配合接触屏控制，使本机操作更方便、更省时。

1 支持数字电视标准范围：

1.1 欧洲:DVB-T/H, DVB-C,DVB-S，DVB-S2。

1.2 美国:ATSC-T(8VSB)，J.83AnnexB QAM，。

1.3 日本：ISDB-T，J.83AnnexC。

1.4 中国：DTMB(GB20600-2006).

1.5 韩国：T-DMB。

2 主要特点

2.1 使用方便，码流播放器和RF调制器一体，支持MPEG-2的高清码流和标清码流。

2.2 可以通过选择不同的选项支持各种标准的数字电视。

2.3 支持生产需求，可以灵活升级制式。

2.4 兼容多种调制标准：OFDM,QAM,VSB。

2.5 支持所有调制模式及星座图。

2.6 UHF/VHF全频段输出和L-BAND RF输出。

2.7 RF电平可调，调节步进0.1dB，最大0 dBm

2.8 ASI和SMPTE 310M码流输入或输出,应用于监视。

3 主要应用

3.1 机顶盒和LCD，PDP电视机生产线。

3.2 机顶盒和LCD，PDP电视机的开发和性能检测，

3.3 手机和地面广播，卫星，有线的DTV的广播发送。

3.4 DTV接收调谐电路和MPEG的芯片开发。

4 主要技术指标

RF频率范围 VHF/UHF:55MHz～867MHz,L-BAND:956MHz～2036MHz

RF输出 连接头 BNC型，75Ω

输出电平 VHF/UFF：0dBm最大，0.1dB 可调节

L-BAND：-25dBm最大，0.1dB可调节

相位噪音 ＜-90dBc@10kHz

带外抑制 ＞60dB(47～862MHz)

IF输出 连接头 BNC型，75Ω

频率范围 36MHz～44MHz

DVB-ASI/SMPTE-310M输出， 码流输出 连接头 BNC,75Ω

码率 最高90Mbits/s

操作平台 Windows XP.2000 WDM and Linux 应用软件 PCI Bus:依照PCI Version 2.1

显示方式 6.4英时，彩色LCD屏，640×480接触屏控制