1.北京中瑞祥快速粉碎仪,进样粉碎接样一体化土壤粉碎机 型号:ZRX-27409

ZRX-27409快速粉碎仪,进样粉碎接样一体化土壤粉碎机 介绍

本机为全封闭式不锈钢旋转锤式土壤粉碎机，可对各种土壤进行

粉碎，是进行土壤检测、分析的不可替代的配套设备，广泛应用

于农业科研、地质勘探、公路建设、环境保护等行业。该机具有

体积小，重量轻，结构紧凑，操作简单，粉碎效率高等优点，并

且对工作环境无污染。

一、ZRX-27409快速粉碎仪,进样粉碎接样一体化土壤粉碎机 主

要优点：

1、本机进料盒采用盖式密封结构，接土盒采用密封的抽屉式结

构，解决了土壤粉尘飞扬，污染环境的问题，也使实验室人员的

健康得到了保障。

2、采用经过特殊处理的圆滑框架不锈钢转子，质硬耐磨，对土

样无污染。

3、本机采用大功率电机提高粉碎速度，缩短了粉碎时间，以每

小时≥60个样品的效率优于其他机型，从而解决了实验室因土样

多而无法完成既定工作量的弊端。

二、ZRX-27409快速粉碎仪,进样粉碎接样一体化土壤粉碎机 技

术指标：

1、进样盒容量/接土盒容量：600g/700g

2、转速：1000～1400转/分，连续可调

3、电机功率：370W

4、外形尺寸（mm）：513*290*366（mm）

5、电源电压：220v,50Hz