1.北京中瑞祥基础应用型超纯水器 型号:ZRX-27561

、 性能参数 ：

1.1进水水源：城市市政自来水（TDS≥300时增配强化前处理单元）；

1.2进水压力：水压1～5kg/cm2,水温5-400C；

1.3工作电源：220V/50HZ，电功率：30-80W。

1.4产水量：10L/h；取水流速：1.5-2L/min（水箱有水时）

1.5产水水质（一机同时产出两种水质）：

纯水水质： 电导率≤1μs/cm25℃，符合中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准；

超纯水水质：电阻率 18.25 MΩ•cm@25℃，符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008的Ⅰ级水标准,以及美国ASTM，NCCLS，CAP试剂级纯水标准。TOC ＜10ppb**；微生物＜1CFU/ml ；颗粒杂质：(＞0.22µm) ＜1个/m1；硅截流率>99.9%；吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001；可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.1ppb；重金属含量(ppb.max):<0.01；重金属去除率≥99%。

1.6应用领域： 原子吸收光谱（AAS）、原子发射光谱、气相色谱、微生物分析、普通化学、定量分析、电感耦合等离子光谱仪（ICP-AES）等各级常规实验及各种精密仪器用水。

1.7操作模式：微电脑控制、触摸式按键、一键式操作，全自动/手动任意设定连续产水，极大的满足了实验室的用水需求。

1.8系统监控：四行液晶时时显示产水水质参数【超纯水电阻率 、纯水电导率】、温度、产水时间、故障报警指示。

1.9安全保障：水电隔离设计、缺水、断电保护 、纯化柱、超纯化柱等耗材更换提醒、定时循环保证水质、紫外灯状态报警、纯水、超纯水出口均有防尘罩。

1.10功能设定：0~999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护。

1.11扩展功能：增设分级取水端口、RS232接口、液位自控、脚踏开关、遥控等功能。

1.12机箱为ABS工程塑料永不生锈、美观大方。

1.13外形尺寸(宽*深*高)：455×535×515mm