1.北京中瑞祥大气与颗粒物组合采样器 型号：ZRX-27819

适用范围：

ZRX-27819大气与颗粒物组合采样器是我公司便携式现场大气采样器。该采样器依照国家环保局的新标准，在广泛听取了专家建议和用户宝贵意见的基础上，结合了HAD-3000和HAD-150系列的特点设计而成。H-3150采样器适用于采集环境空气总悬浮颗粒物TSP、PM10、PM5、PM2.5等和各种有害气体组分SO2、CO/CO2、NOX等。

产品特点

l仪器集颗粒物采样、气体采样功能于一体，可同时对环境空气中的微粒物（如：TSP、PM10 、PM2.5等）和SO2、NOX气体进行同进采样；

l仪器可同时采集四个气体样品和一个颗粒物样品，五路独立控制；

l四路气体采样时，采用工业级电子（半导体）恒温技术，双路测温，吸收瓶均采用全包裹式自动恒温方式，恒温效果好，使用寿命长；

l采用微孔恒流的气体动力学原理和反馈稳流等多种方式组合的自动恒流控制，各路均可数字流量显示；

l常规模式、间隔模式、恒积模式、科学模式等多种采样模式设置，自动计算标况采样体积，可分别定时、间隔采样，带多次采样体积累计功能并可进行状态换算。

l颗粒物采样部分采用直流无刷电机技术，使用寿命长，运行噪声低；气体采样部分采用低噪声、高性能进口直流无刷气体小泵可以循环使用并配有干燥瓶保护采气气路不受吸收瓶湿气影响；

l内置大容量存储器，可实现至少50组以上的采样数据永久保存。

l实时时钟显示，断电自恢复采样，有选择掉电后采样补时或不补时的功能。

l软件标定功能并带用户密码保护。

l停电、来电日志记录，具有查询、无线打印数据功能。

lOLED宽温液晶汉字显示屏，保证仪器在低照度下和低温下正常工作。

l具有气路过滤去湿保护装置，有效去除湿气对气路的干扰。

l自动测量现场大气压和温度并自动参与气体状态换算。

l安全保护功能：计压超限报警保护功能、流量超限报警保护功能、电压超限报警保护功能确保电机长期稳定运行。