1.北京中瑞祥便携式复合气体检测仪 型号：ZRX-27876

一、产品描述

ZRX-27876系列气体检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测，仪器采用进口电化学/红外气体/PID/半导体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用4000mA大容量高能聚合物可充电锂电池，超长待机；采用3.5寸高分辨率工业彩屏，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上直观查看历史数据，具有数据存储、数据导出、数据恢复等多种功能

二、仪器特色：

① 采用最新半导体纳米工艺32位处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平

② 采用3.5寸工业级高清彩屏，分辨率为320x480

② PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换

③ 1-5种气体、PM2.5等传感器可以任意选配，屏幕上同时显示各种气体的浓度和报警状态

④ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可直接查看历史数据，可导出数据到电脑上

⑤ 内置强力无刷气泵，无震动、无噪音、长寿命，可在微正、负压环境下工作，气泵流速可调整

合理的气室设计能保证传感器不受压力、气体流速的干扰

⑥ 仪器可以同时检测多种气体外，还可以选配：温湿度传感器、红外PM2.5传感器、激光尘埃粒子计数传感器

⑦ 仪器具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能

具有实时检测、定时检测2种检测模式可选，满足不同场合、不同用户的不同需求

⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性

⑨ 全中文操作菜单，简单实用，共设标准五向按键，方便进行现场操作

⑩ 具有全量程范围内温度补偿功能，并且具有数据恢复功能