1.北京中瑞祥开口闪点全自动测定仪  型号：ZRX-28233

ZRX-28233开口闪点全自动测定仪，用来测定石油产品的开口闪点值、燃点值。仪器采用电点火方式，无需任何可燃性气体，完全符合ASTMD92（GB3536-2008）、GB267-88的方法要求。采用ARM系列高性能微处理器，电擦除存储器（可存储上万条数据记录），彩色液晶显示器及触摸屏，PID自整定等。使仪器具有以下特点：1、功能强。可一机两用同时检测闪点、燃点，并打印测试结果，内部具有时钟芯片，自动显示当前日期、时间、掉电保持。2、精度高。温度误差控制在±1.5℃内，分辨率为0.1℃。3、重复性好。在保证测试环境符合GB3536(ASTM D92)或GB/T 267-88的情况下，连续测试同一样品，两者闪点值相差≤4℃。4、自动化程度高。可以自动完成测试过程，自动进行冷却，自动信息提示等。

是石油、电力、化工、商检等行业替代进口产品的专用仪器。

技术参数：

测定范围：室温~400℃

温度检测：铂电阻

灵敏 度：0.1℃

重 复 性：符合GB3536-2008(ASTM D92)、GB/T 267-88

显 示 器： 7寸彩色液晶触摸显示器

信息存储：可存储20000个测定结果

点火方式：电点火

冷却方式：强制风冷

打 印 机：汉字显示，40行

自检功能：升降杆、划扫杆、打印等

功    率：≤600VA

使用电源：交流220V±11V，频率50Hz±2.5Hz

环境温度：10~35℃