1.北京中瑞祥防爆双路粉尘采样器  型号：ZRX-28242

产品简介：

ZRX-28242防爆双路粉尘采样器由高性能吸气泵、微电脑时控、电池电压显示、流量调节、自动反馈恒流组成，还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器；另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器，这种预捕搜集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离，能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本，其分离效率达到国际公认的“BMRC”曲线标准。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、记时精度高、测定准确、流量稳定、操作简便。

主要适用于劳动卫生、环境卫生及车间空气等作业场所进行空气中呼吸性尘、全尘的测定。标配6600安时锂电器，满足长时间采样要求。是目前国内唯一一款双路防爆粉尘采样仪器。

技术参数：

1、流量范围：5－30L/min

2、抽气负压：>3000Pa

3、采样范围：呼吸性粉尘、全尘

4、定时范围：99小时59分min

5、工作时间：≤240min

6、噪    声：<70dB

7、工作温度：－20℃～40℃

8、相对湿度：≤85％

9、体    积：210×90×150(mm)

10、重   量：约2.4kg （重量轻，方便携带，是普通采样器的一半）