崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪

一、产品概述

本仪器是以紫外差分吸收光谱分析技术（DOAS）为核心的新型产品，主要用于固定污染源排气中NOx、SO2、CO、O2等成分浓度的现场分析。具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、抗干扰能力强、使用寿命长等优点。自主开发工业高速嵌入式工控平台，WINCE操作系统，采用高性能长寿命脉冲氙灯、耐腐蚀吸收池、进口高分辨光谱仪、传感器及新材料领域的高新技术，并具备热工参数测量计算功能，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析。

二、执行标准

◆ JJG  968-2002   《烟气分析仪》

◆ HJ/T 397-2007   《固定源废气监测技术规范》

◆ 《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定——紫外吸收法》

◆ 《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定——紫外吸收法》

◆ DB37/T 2641-2015 《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》

三、产品特点

◆ 高效烟气预处理器，有效防止水汽干扰，更适用于含湿量高及烟气成分浓度低的工况

◆ 采用差分吸收光谱技术（DOAS），温度漂移小、测量精度高

◆ 长寿命脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长

◆ NOx、SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程控制

◆ 高效的滤尘、加热、冷却除水预处理器，自动控制一体化设计，有效降低SO2损失

◆ 各烟气成分分析图谱实时曲线显示，自动累计计算平均结果

◆ 检出下限低，不受水分和粉尘影响，抗干扰能力强，有效避免气体间的交叉干扰

◆ 内置加热装置，低温时自动启动加热功能，使分析仪可在严寒地区使用

◆ 自动校零和标定功能

◆ 宽温大型多角度翻转TFT彩色屏，耐高寒，视域角度广

◆ WINCE操作系统，支持中、英文输入，实现良好人机交互

◆ 工业高速嵌入式工控机，控制精准、速度快

◆ 设计开发windows环境下微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、打印

◆ 配备丰富人机接口，支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备

◆ 防尘防水工业键盘精密设计，适用于恶劣工况，操作方便

◆ 交直流两用供电功能，不受现场电源限制

◆ 先进模具成型工艺，重量轻，结构紧凑，美观实用，便于携带

◆ 设计故障自检功能，检测后生成故障报表，方便用户维护、使用

◆ 高速微型热敏打印机，数据报表及时打印，打印速度快

◆ 支持中文输入，分析仪带有全拼输入法，方便用户输入采样地点等信息

| 订购指南 |
| --- |
| 标准配置 | 主机、崂应1080D型烟气预处理器、崂应1082A型皮托管(1.5m)、热敏打印机等 |
| 可选配置 | 崂应9011J型智能交直流移动电源、定电位电解法传感器 |
| 选型目录 | 型号 | 功能 | 配置 |
|  | 崂应3023型 | 测各种压力、流速、烟温、烟气成份（SO2、NO、NO2、O2） | 标准配置 |
|  | 崂应3023型 | 在标配基础上再加测一氧化碳(CO) | 加一氧化碳传感器 |
|  | 崂应3023型 | 在标配基础上再加测二氧化碳(CO2) | 加二氧化碳传感器 |
|  | 崂应3023型 | 在标配基础上再加测硫化氢(H2S) | 加硫化氢传感器 |
|  | 崂应3023型 | 在各种配置基础上均可配移动电源 | 加9011J电源 |

说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、

客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！